ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-11/24

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Հրդեհային ազդանշանման և ավտոմատացման համակարգերի նախագծման մոնտաժման համար» ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-11/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգը

չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը`

| Չափաբաժնի համար | Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն | Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները`այդպիսիք լինելու դեպքում | Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի /ընդգծել համապատասխան տողը/ | Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Մետաղալար պողպատե ø1÷1,5մմ, գործելու, կապելու համար,փափուկ – 5կգ: Проволока стальная ø1÷1,5мм, обвязочная, мягкая.-5кг. 2.Մալուխ կառավարման, էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, - ջիղերի քանակը - 10, - ջիղերի կտրվածքի մակերեսը - 1,5մմ2, - թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600Վ, - ցածր ծխաառաջացմամբ` համաձայն EN 61034-2-ի, - շահագործման (անշարժ) վիճակի թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°С-ից մինչև +50°С, - արտաքին թաղանթապատումը պոլիվինիլքլորիդե(PVC): - մալուխի քաշը ոչ պակաս քան 0,23կգ/մ, - նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ, - մալուխի առավելագույն արտաքին տրամագիծը առնվազն 10մմ - 250մետր: - շահագործման ժամկետը առնվազն 10 տարի: контрольный, экранированный, с медными жилами одножильного типа, - количество жил - 10, - сечение жилы - 1,5мм2, - допустимоя максимальное напряжение - не менее 600В, - с низким дымовыделением в соответствии с EN 61034-2, - допустимая температура при эксплуатации (без движения) с -50°с до +50°с, - материал внешней оболочки - поливинилхлорид (pvc), - вес кабеля - не менее 0,23кг/м, - минимальный радиус изгиба - не менее 10 наружных диаметров кабеля, - максимальный наружный диаметр - не менее 10мм – 250 метров. - срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления. 3.Մալուխ կառավարման, էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, - ջիղերի քանակը - 2, - ջիղերի կտրվածքի մակերեսը - 1,5մմ2, - թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600վ: - ցածր ծխաառաջացմամբ`համաձայն EN 61034-2-ի, - շահագործման (անշարժ վիճակի) թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°с-ից մինչև +50°с, - արտաքին թաղանթապատումը - պոլիվինիլքլորիդե (pvc), - մալուխի քաշը - ոչ պակաս քան 0,07կգ/մ, - նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ, - մալուխի առավելագույն արտաքին տրամագիծը առնվազն 5մմ- 100 մետր, շահագործման ժամկետը առնվազն 10 տարի: Кабель контрольный, с медными жилами одножильного типа, - количество жил - 2, - сечение жилы - 1,5 мм2, - огнестойкость в соответствии с EN 60332-3-22,- допустимая максимальное напряжение - не менее 600В, - материал внешней оболочки - поливинилхлорид(pvc), - вес кабеля не менее 0,07 (кг/м),- минимальный радиус изгиба - не менее 10 наружных диаметров кабеля,- максимальный наружный диаметр - не менее 5мм, - срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления. - не менее 600В, - материал внешней оболочки - поливинилхлорид(pvc), - вес кабеля не менее 0,07 (кг/м),- минимальный радиус изгиба - не менее 10 наружных диаметров кабеля,- максимальный наружный диаметр - не менее 5мм – 100метров - срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления. 4.Կաբելուղի մալուխային, պլաստմասե 10х15մմ, L=2մ – 150հատ: Короб кабельный, пластиковый, 10х15мм, L=2м.- 150шт 5. Ամրակ (կապիչ) նախատեսված է օդային ուղիներով մալուխի մոնտաժման դեպքում այն ամրալարից կախելու համար,ունի նաև մալուխը պատին և առաստաղին պտուտակով և մեխով ամրացնելու հնարավորություն: - նյութը - ալյումինե, - երկարությունը - 80-ից-100մմ – 1500 հատ: Предназначен для прокладки воздушных трасс в качестве подвеса провода к тросу, крепления кабеля на стенах и потолках с помощью степлера, гвоздя или самореза: - материал – алюминий, - длина - от 80-100мм - 1500шт. 6.Դյուբել պտուտակով 3х25մմ, նյութը - ոլիպրոպիլեն,ցինկապատ պողպատ – 1000հատ Дюбель с шурупом 3х25мм, материал - полипропилен, сталь оцинкованная- 1000шт. 7. Սարք ընդունող-վերահսկող հրդեհապահպան, անալոգային, շլեյֆների քանակը առնվազն 24, - տեխնիկական աշխատունակության ժամանակը ոչ ավել քան 60 վայրկյան,- ազդանշանային գծերի արտահոսքի դիմադրությունը ոչ պակաս քան 10 կՕհմ, - ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգի համար ռելեական բլոկների միացման հնարավորություն,- ազդասարքը կայուն է տարածության մեջ տարածվող էլեկտրամագնիսական խանգարումներին և համապատասխանում է УП1 (պնդության 2-րդ աստիճան) նորմաներին,- ներսում տեղադրված ձայնային ազդարարիչի ձայնային ճնշումը 1մ հեռավորության վրա առնվազն 20 դԲ, - RS-485 ինտերֆեյսով ծրագրավորման և կառավարման հնարավորություն, - արտաքին ձայնային ազդարարիչի ազդարարման տևողությունը ոչ ավել քան 10 րոպե, - ազդանշանային գծերի սեղմակների լարումը բաց վիճակում ոչ ավել քան 28Վ, - հերթապահ ռեժիմում հոսանքը ոչ ավել քան 10 մԱ, - ներսում տեղադրվող մարտկոցից սնման հոսանքը ոչ ավել քան 300 մԱ, - փոփոխական հոսանքի ցանցից սնման լարումը 220Վ,- հզորությունը ոչ ավել քան 50 ՎԱ, - չափերը ոչ ավել քան 500х450х150մմ – 1հատ: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, аналоговый, - количество ШС не менее 24, - время технической готовности к работе не более 60с, - сопротивление утечки между проводами ШС - не менее 10кОм,- возможность подключения релейных блоков для АСПТ, - прибор устойчив к воздействию электромагнитных помех, распространяющихся в пространстве и соответствует нормам УП1 (степень жесткости 2), - уровень звукового давления, оказываемого встроенным звуковым сигнализатором на расстоянии 1м от прибора, не менее 20 дБ, - внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления RS-485, - длительность звучания выносного звукового оповещателя не более 10 мин, - напряжение на клеммах для подключения ШС при разомкнутом состоянии не более 28В, - ток ШС в дежурном режиме не более 10мА, - ток потребления при питании от встроенного аккумулятора, не более 300мА,- напряжение питания от сети переменного тока 220B, - мощность не более 50ВА, - габаритные размеры не более 500х450х150мм.- 1шт 8. Ազդասարք ջերմային առավելագույն,առանց հնարավոր կայծի առաջացմամբ,- աշխատելու ջերմաստիճանը 64-76°С, - առավելագույն կոմուտացիոն լարումը 20Վ, - կոմուտացիոն հոսանքը 20մԱ,- չափերը ոչ ավել քան 100х 60մմ, - կորպուսի պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP10, - աշխատանքային ջերմաստիճանը -20…+50°С, - փակ կոնտակտների դիմադրությունը ոչ ավել քան 2 Օհմ – 40 հատ: Извещатель тепловой максимальный, искробезопасный, - температура срабатывания - 64-76°С, - максимальное коммутируемое напряжение - 20В, - максимальный коммутируемый ток - не более 20мА, - габаритные размеры - не более 100х60мм, - степень защиты - не менее IP10, - диапазон рабочих температур -20…+50°С, - электрическое сопротивление замкнутых контактов - не более 2 Ом – 40шт. |  | 1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի | Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-11/24 ծածկագրով գնումների համակարգող	 Նիկոլայ Թևոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-20-04-91։

Էլեկոտրանային փոստ՝ Nikolay.Tevosyan@anpp.am։

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ